## Slide 1: 多媒体播放广告机
吴健松 陈迪豪 杨伟宏 陈远龙 文力

## Slide 2: 一. 项目简介 二. 特色创意 三. 技术实现 四. 小组介绍

## Slide 3: 一. 项目简介
多媒体播放广告机是我们小组实现的嵌入式开发项目，基于Tiny6410开发板的Arm-Linux操作系统，利用系统播放器Mplayer播放广告视频，通过Wifi无线连接可以播放、暂停以及更新广告视频。
我们编写了系统自启动脚本，实现了ARM平台的服务器程序，同时配备了PC以及Android客户端，满足了广告机自动启动、及时更新广告视频与远程控制的用户需求。

## Slide 4: 一. 项目简介
软件设计方案
自启动脚本初始化无线网络，配置ip地址，启动服务器程序
服务器程序首先初始化socket，然后循环播放视频
阻塞等待客户端传来的命令，然后执行命令
每个客户端传来的命令都是独立的程序，可接收参数

## Slide 5: 二. 特色创意
程序自启动
编写/etc/init.d/rcs.d脚本
  #!/bin/sh
  sleep 10
  ifconfig eth0 down
  ifconfig wlan0 192.168.1.64
  start-wifi wpa C10-649 ihaveabigdick
  ifconfig wlan0 192.168.1.64
  /home/plg/tc

## Slide 6: 二. 特色创意
跨平台解决方案
遵循Socket标准编程
  服务器使用ANSI C开发，arm-linux-gcc编译
  PC客户端同样使用标准C开发，gcc编译器
  移动客户端使用Java开发，适用于Android智能手机

## Slide 7: 二. 特色创意
丰富的命令操作
  sendfile <sourceFileName> <targetFileName>
  sendfilea <sourceFileName> <targetFileName>
  rename <oldName> <newName>
  deleteall
  stop
  play <vedioName>
  playl <vedioName>
  playlist <listName>
  playlistl <listName>

## Slide 8: 二. 特色创意
无线远程控制
自动连接无线网络
特色Android客户端

## Slide 9: 三. 技术实现
Service.c
实现socket并监听端口
解析命令与参数
调用系统命令
创建文件与文件传输

## Slide 10: 三. 技术实现
Play.c
实现客户端socket
与服务器建立连接
发送play命令与参数

## Slide 11: 三. 技术实现
MainActivity.java
实现程序界面与按钮响应
实现Socket类进行连接
捕获输入并发送到服务器
弹出用户提示和快捷菜单

## Slide 12: 三. 技术实现
Led.c
了解LED硬件驱动
实现流水灯的显示

## Slide 13: 四. 小组介绍
姓名 | 学号 | 分工
吴健松 | 201030632234 | 嵌入式板服务器程序的开发
杨伟宏 | 201030632609 | PC客户端的开发
陈迪豪 | 201030630117 | 移动客户端的开发
陈远龙 | 201030630223 | 移植Linux，搭建交叉编译环境
文力 | 201030632159 | 自启动脚本的编写

## Slide 14: 谢谢观赏